## Slide 2
ESPECIALIZACION EN
GESTION DE GAS Y PETROLEO

## Slide 3: MIDSTREAM
MODULO IV

## Slide 4: MIDSTREAM
En la industria del petróleo y gas se enfoca en la etapa intermedia de la cadena de suministro, que incluye el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos.
Transporte de Hidrocarburos
Métodos de Transporte:
Oleoductos: Tuberías utilizadas para transportar petróleo crudo y productos refinados a largas distancias. Son eficientes y seguras para el transporte de grandes volúmenes. Los oleoductos pueden ser terrestres o submarinos (por ejemplo, el oleoducto de Keystone).
Gasoductos: Tuberías diseñadas para transportar gas natural desde los yacimientos hasta los centros de consumo o plantas de procesamiento. Ejemplos incluyen el gasoducto Nord Stream en Europa.
Transporte Marítimo: Utiliza buques cisterna para transportar petróleo crudo y productos refinados a nivel internacional. El transporte de GNL (Gas Natural Licuado) también se realiza mediante buques especializados.
Transporte Ferroviario y por Camión: Usado para el transporte de petróleo y productos refinados cuando las infraestructuras de oleoductos y gasoductos no están disponibles.

## Slide 5: REFINACION DE PETROLEO
Tipos de Crudo:
Crudo Ligero:
Características: Menor densidad y viscosidad, con bajo contenido de azufre. Generalmente se considera más valioso porque es más fácil y barato de refinar.
Ejemplos: Brent Crude, West Texas Intermediate (WTI).
Usos: Ideal para producir gasolina y otros productos ligeros de alto valor.
Crudo Pesado
Características: Alta viscosidad y densidad, mayor contenido de azufre y metales pesados. Requiere procesos de refinación más complejos.
Ejemplos: Crudo de Venezuela (Mérida y Orinoco), crudo de México (Maya).
Usos: Se utiliza para producir combustibles más pesados y productos industriales.

## Slide 6
Crudo acido:
Características: Contiene altos niveles de compuestos ácidos, como ácido sulfhídrico (H₂S) y dióxido de azufre (SO₂)
Ejemplos: Crudo de los campos de petróleo en el Medio Oriente, algunos crudos de América del Sur.
Usos: Requiere tratamientos especiales para eliminar los compuestos ácidos antes de su procesamiento.
Crudo Dulce:
Características: Bajo contenido de azufre, lo que lo hace menos corrosivo y más fácil de procesar en comparación con crudos ácidos.
Ejemplos: Crudos del Mar del Norte y ciertos crudos en Canadá.
Usos: Preferido en el mercado debido a su bajo contenido de azufre, facilita la producción de combustibles más limpios.

## Slide 7: Banco de Datos:
Información de Crudo:
Características Físicas: Densidad, viscosidad, punto de ebullición, contenido de azufre, metales pesados.
Composición Química: Contenido de hidrocarburos saturados, aromáticos, naftenos, y otros compuestos.
Rendimiento en Refinación: Datos sobre cómo el crudo se comporta en los procesos de refinación, como rendimiento en la producción de gasolina y diésel.

## Slide 8
Fuentes de Datos:
Petroleum Quality Index (PQI): Proporciona datos sobre la calidad de crudos.
Argus Media: Ofrece precios y características de crudo en mercados internacionales.
API Gravity: Índice de la densidad del crudo, utilizado para clasificar los crudos en términos de su calidad y facilidad de refinación.

## Slide 9: PROCESO DE REFINACION
Destilación Atmosférica:
Proceso: Calienta el crudo a alta temperatura (350-400°C) en una columna de destilación. Las fracciones se separan según sus puntos de ebullición.
Productos: Gasolina, queroseno, diésel, y residuos pesados.
Destilación al Vacío:
Proceso: Se realiza bajo vacío para separar fracciones pesadas que tienen puntos de ebullición superiores a los alcanzables en la destilación atmosférica.
Productos: Residuos pesados como el petróleo de vacío, que se pueden tratar más adelante para obtener productos adicionales.
Cracking:
Cracking Catalítico: Utiliza un catalizador para romper moléculas grandes en componentes más ligeros y valiosos. Es crucial para convertir residuos pesados en productos útiles como gasolina.
Cracking Térmico: Usa calor intenso para romper moléculas, generalmente aplicado en crudos pesados.

## Slide 10
Reformado Catalítico:
Proceso: Reestructura moléculas de nafta para mejorar el octanaje de la gasolina y producir aromáticos.
Productos: Gasolina de alto octanaje, aromáticos como benceno, tolueno, y xileno.
Hidrotratamiento:
Proceso: Usa hidrógeno para eliminar compuestos de azufre y nitrógeno, reduciendo el contenido de contaminantes en los productos.
Productos: Gasolina, diésel con bajo contenido de azufre.
Alquilación:
Proceso: Combina fracciones ligeras (como butano y propano) en presencia de un catalizador para producir compuestos con alto octanaje.
Productos: Componentes de alto octanaje para gasolina

## Slide 11: PRODUCTOS REFINADOS
Gasolina:
Uso: Principalmente en vehículos de pasajeros. También se utiliza en algunas aplicaciones industriales.
Aplicaciones Secundarias: También se utiliza como materia prima en la industria petroquímica para la producción de productos químicos y plásticos.
Propiedades: Contiene aditivos para mejorar el rendimiento y reducir las emisiones.
Diésel:
Uso: Combustible para camiones, autobuses, maquinaria agrícola e industrial.
Aplicaciones Secundarias: También se utiliza en la generación de energía en plantas de energía y en algunos sistemas de calefacción.
Propiedades: Incluye aditivos para mejorar el rendimiento en motores diésel y reducir las emisiones de contaminantes.
Queroseno:
Uso: Combustible para aviones (Jet A y Jet A-1) y en algunos sistemas de calefacción.
Aplicaciones Secundarias: Utilizado en algunos procesos industriales y como disolvente.
Propiedades: Bajo contenido de azufre y propiedades de congelación adaptadas para condiciones extremas.

## Slide 12
Asfalto:
Uso: Principalmente en la construcción y mantenimiento de carreteras.
Aplicaciones Secundarias: Utilizado en impermeabilización y en algunas aplicaciones industriales.
Propiedades: Material viscoso y pegajoso, utilizado como aglutinante en mezclas asfálticas.
Petroquímicos:
Uso: Materias primas para la producción de plásticos, detergentes, fibras sintéticas, y otros productos industriales.
Productos Clave: Incluyen etano, propano, butano, y nafta, que se utilizan en la producción de una amplia gama de productos industriales y de consumo.
Propiedades: Cada petroquímico tiene propiedades específicas que lo hacen adecuado para aplicaciones particulares en la industria química.
Cada uno de estos productos refinados tiene un mercado y aplicaciones específicas, que dependen de su composición química y características. La refinación de petróleo es un proceso complejo que transforma crudos con diferentes propiedades en productos útiles para diversas industrias y consumidores

## Slide 13: Principales Mercados de Productos Refinados
Estados Unidos:
Características del Mercado: Es el mayor consumidor y productor de productos refinados en el mundo. La infraestructura incluye una extensa red de refinerías, oleoductos y terminales de almacenamiento.
Productos Clave: Gasolina, diésel, queroseno, y productos petroquímicos. La demanda de gasolina y diésel es particularmente alta debido al gran parque automotriz y la industria de transporte.
Datos de Consumo: En 2022, EE.UU. consumió aproximadamente 20 millones de barriles por día (bpd) de productos refinados, siendo la gasolina la mayor categoría de consumo.

## Slide 14
Europa:
Características del Mercado: Europa tiene una fuerte demanda de productos refinados debido a su industria automotriz y necesidades de calefacción. La región es también un importante exportador de productos refinados.
Productos Clave: Gasolina, diésel, y queroseno. El diésel es especialmente significativo debido a su uso en transporte y maquinaria.
Datos de Consumo: La Unión Europea consume cerca de 11 millones de bpd de productos refinados, con una alta proporción destinada a diésel.

## Slide 15
Asia-Pacífico:
Características del Mercado: La región muestra un crecimiento rápido en la demanda de productos refinados debido al desarrollo industrial y al aumento de la población.
Productos Clave: Gasolina, diésel, y petroquímicos. China e India son los principales consumidores.
Datos de Consumo: Asia-Pacífico consume más de 30 millones de bpd en total, con una fuerte demanda de diésel para transporte y maquinaria industrial.
.

## Slide 16
América Latina:
Características del Mercado: La demanda varía entre países, con algunas economías grandes como Brasil y México mostrando una fuerte demanda de productos refinados.
Productos Clave: Gasolina y diésel. La región también está incrementando su capacidad de refinación para reducir la dependencia de importaciones.
Datos de Consumo: América Latina consume alrededor de 7 millones de bpd, con una alta proporción de gasolina y diésel.

## Slide 17: Definición de Precios de Productos Refinados
Precios de Referencia:
Brent Crude: Precio de referencia para el crudo en Europa, utilizado para fijar precios de productos refinados en mercados internacionales.
West Texas Intermediate (WTI): Precio de referencia para el crudo en EE.UU., utilizado para fijar precios en el mercado estadounidense.
Dubai Crude: Utilizado como referencia para precios en el Medio Oriente y Asia.

## Slide 18: Factores que Afectan los Precios
Precios del Crudo: Los precios de los productos refinados están correlacionados con los precios del crudo, ya que el costo del crudo es el principal componente en el costo de refinación.
Costos de Refinación: Incluyen gastos operativos y de mantenimiento de las refinerías, así como los costos de procesamiento específicos para cada tipo de crudo.
Demandas Estacionales: Los precios pueden fluctuar según la demanda estacional, como un aumento en la demanda de gasolina en verano.
Condiciones Geopolíticas: Las crisis geopolíticas pueden afectar los precios del crudo y, por ende, los precios de los productos refinados.
Regulaciones Ambientales: Normas más estrictas sobre emisiones y calidad pueden aumentar los costos de refinación y afectar los precios.

## Slide 19
Mercados Spot y Contratos a Futuro:
Mercado Spot: Transacciones de productos refinados que se realizan para entrega inmediata, con precios que reflejan las condiciones actuales del mercado.
Contratos a Futuro: Acuerdos para comprar o vender productos refinados a precios fijados para una fecha futura. Estos contratos ayudan a gestionar riesgos de precios y a estabilizar costos para los compradores y vendedores.

## Slide 20
La refinación de petróleo transforma crudos con diversas características en productos refinados que son esenciales para el transporte, la industria y el consumo diario. Los precios de estos productos están influenciados por los precios del crudo, los costos de refinación, la demanda estacional y otros factores del mercado. Los principales mercados para estos productos incluyen EE.UU., Europa, Asia-Pacífico y América Latina, cada uno con sus propias características y demandas. Los productos refinados tienen una amplia gama de aplicaciones, desde combustibles para transporte hasta materias primas para la industria química.

## Slide 21: Gas Natural Licuado
Es gas natural que ha sido enfriado a aproximadamente -160°C (-260°F) para convertirlo en un líquido. Este proceso reduce su volumen en unas 600 veces, facilitando su almacenamiento y transporte.
Composición:
Principal Componente: Metano (CH₄), que constituye aproximadamente el 70-90% del GNL.
Otros Componentes: Puede contener etano (C₂H₆), propano (C₃H₈), butano (C₄H₁₀), dióxido de carbono (CO₂), y trazas de otros gases.

## Slide 22
Ventajas del GNL:
Almacenamiento y Transporte Eficientes: El GNL facilita el transporte marítimo y almacenamiento a larga distancia debido a su menor volumen en comparación con el gas natural en estado gaseoso.
Flexibilidad de Mercado: Permite el comercio internacional y el acceso a mercados que no tienen infraestructura de gasoductos.
Bajo Impacto Ambiental: Emite menos CO₂ por unidad de energía en comparación con otros combustibles fósiles cuando se quema.

## Slide 23: Proceso de Licuefaccion
Etapas del Proceso:
Pretratamiento:
Deshidratación: El gas natural se deshidrata para eliminar el vapor de agua, evitando la formación de hidratos durante el enfriamiento.
Desulfurización: Se eliminan los compuestos de azufre, como el ácido sulfhídrico (H₂S) y el dióxido de azufre (SO₂), para prevenir corrosión y problemas en el proceso de licuefacción.
Eliminación de CO₂: El dióxido de carbono (CO₂) se elimina para prevenir la formación de hielo en las etapas de enfriamiento.

## Slide 24
Enfriamiento:
Enfriamiento Previo: El gas se enfría a temperaturas subambientales usando intercambiadores de calor, utilizando refrigerantes como etano o propano.
Licuefacción: El gas se enfría a -160°C (-260°F) usando un ciclo de refrigeración basado en refrigerantes como el nitrógeno. Se emplean diferentes ciclos de refrigeración, como el ciclo de refrigeración de ciclo combinado o el ciclo de refrigeración por expansión de gas.

## Slide 25
Almacenamiento:
Tanques Criogénicos: El GNL se almacena en tanques criogénicos diseñados para mantener la temperatura extremadamente baja, generalmente en condiciones de presión atmosférica o ligeramente superior.
Seguridad: Los tanques están diseñados para manejar la presión y las bajas temperaturas, con sistemas de aislamiento y monitoreo.

## Slide 26
Transporte:
Buques Tanque para GNL: El GNL se transporta en buques especializados diseñados para mantener el gas a temperaturas criogénicas durante el viaje.
Infraestructura Portuaria: Los puertos deben estar equipados con sistemas de carga y descarga adaptados para el manejo seguro del GNL.

## Slide 27: Comercialización del GNL en Perú
Contexto General:
Producción de GNL en Perú: Perú es uno de los principales productores de GNL en América Latina. El país tiene infraestructura de licuefacción en la planta de Pampa Melchorita, ubicada en la costa sur del país, cerca de la ciudad de San Bartolo.
Capacidad de Producción: La planta de Pampa Melchorita tiene una capacidad de licuefacción de aproximadamente 4.5 millones de toneladas de GNL por año.

## Slide 28
Infraestructura:
Planta de Licuefacción: Planta de Pampa Melchorita - Es la principal instalación de licuefacción en Perú. La planta utiliza un proceso de licuefacción basado en ciclos de refrigeración de nitrógeno para enfriar el gas natural.
Terminales de Exportación: La planta cuenta con instalaciones de carga de GNL en buques tanque. El puerto más cercano es el puerto de Callao, que se utiliza para la exportación de GNL.

## Slide 29
Comercialización:
Exportaciones: Perú exporta GNL a varios mercados internacionales, incluyendo Asia y América del Norte. Los principales destinos de exportación incluyen Japón, Corea del Sur y México.
Contratos de Largo Plazo y Ventas Spot: El GNL peruano se comercializa tanto a través de contratos a largo plazo como en el mercado spot. Los contratos a largo plazo proporcionan estabilidad y seguridad en el suministro, mientras que las ventas spot permiten flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado.
Precios y Referencias: Los precios del GNL están influenciados por los precios del petróleo y los índices de precios del GNL en mercados internacionales. En Asia, el índice JKM (Japan Korea Marker) es una referencia importante para los precios del GNL.

## Slide 30: CONTRATO CON JAPON
Contexto del contrato con Japón
Importancia de Japón como Importador de GNL:
Posición Global: Japón es uno de los mayores importadores de GNL del mundo. Su dependencia del GNL es alta debido a la falta de recursos energéticos nacionales y su infraestructura limitada para producción de energía interna.
Demanda de GNL: Japón utiliza GNL principalmente para generación de electricidad, calefacción y como materia prima para la industria química.
Relación Comercial entre Perú y Japón:
Historia de Cooperación: La relación comercial en GNL entre Perú y Japón ha sido estable y de largo plazo. Perú se ha convertido en un proveedor clave para Japón debido a su capacidad de producción y exportación de GNL desde la planta de Pampa Melchorita.

## Slide 31: DETALLES DEL CONTRATO
Tipo de Contrato:
Contratos a Largo Plazo: Los contratos entre Perú y Japón suelen ser a largo plazo, con una duración que puede variar entre 10 y 20 años. Estos contratos ofrecen estabilidad y previsibilidad tanto para el comprador como para el vendedor.
Cantidad de GNL: Los contratos especifican un volumen anual de GNL que se compromete a suministrar. Por ejemplo, algunos contratos han estipulado cantidades que pueden oscilar entre 0.5 y 1 millón de toneladas por año.

## Slide 32
Condiciones Contractuales:
Precios: Los precios del GNL en los contratos a largo plazo generalmente están indexados a los precios del petróleo crudo, como el Brent o el WTI. El precio del GNL suele estar vinculado a un índice específico, como el índice JKM (Japan Korea Marker) en Asia.
Flexibilidad: Aunque los contratos a largo plazo ofrecen estabilidad, pueden incluir cláusulas de flexibilidad para ajustar volúmenes y precios en función de las condiciones del mercado o cambios en la demanda.

## Slide 33
Procedimiento de Entrega:
Frecuencia de Entregas: Los contratos establecen un calendario de entregas, que puede ser mensual, trimestral o anual, dependiendo del acuerdo específico.
Transporte: El GNL se transporta en metaneros (buques especializados) desde la planta de Pampa Melchorita en Perú hasta los terminales de recepción en Japón. Los puertos de destino en Japón incluyen lugares como el Puerto de Yokohama y el Puerto de Kobe.

## Slide 34
Responsabilidades de las Partes:
Perú: Se encarga de la producción, licuefacción, y transporte del GNL hasta el punto de entrega acordado. La planta de Pampa Melchorita debe cumplir con los estándares internacionales de calidad y seguridad para garantizar que el GNL cumple con las especificaciones requeridas.
Japón: Se encarga de la recepción, regasificación y distribución del GNL. Japón tiene la infraestructura necesaria para regasificar el GNL y convertirlo nuevamente en gas natural para su uso.

## Slide 35: IMPACTO Y BENEFICIOS
Para Perú:
Ingresos: Los contratos de GNL proporcionan una fuente significativa de ingresos para Perú, diversificando sus exportaciones más allá de los minerales y contribuyendo a la economía nacional.
Desarrollo de Infraestructura: La industria del GNL ha impulsado el desarrollo de infraestructura en Perú, incluyendo la expansión de la planta de Pampa Melchorita y mejoras en la infraestructura portuaria.
Relaciones Internacionales: Los contratos con Japón fortalecen las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países, fomentando una cooperación más estrecha en el sector energético.

## Slide 36
Para Japón:
Seguridad Energética: La importación de GNL desde Perú ayuda a Japón a asegurar un suministro estable y confiable de gas natural, crucial para su seguridad energética.
Diversificación de Suministros: Al diversificar sus fuentes de GNL, Japón reduce su dependencia de unos pocos proveedores y minimiza riesgos asociados con la oferta de energía.
Sostenibilidad: El GNL es una opción más limpia comparada con el carbón y el petróleo, contribuyendo a los objetivos de Japón de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

## Slide 37: Desafíos y Consideraciones
Volatilidad del Mercado:
Precios Internacionales: Los precios del GNL pueden fluctuar debido a cambios en los precios del petróleo y la oferta y demanda global, lo que puede afectar la rentabilidad de los contratos.
Regulación y Normativas: Las regulaciones y políticas en ambos países pueden cambiar, afectando las condiciones de los contratos y la logística de exportación e importación.
Infraestructura y Logística:
Capacidad de Infraestructura: La capacidad de infraestructura para manejar el GNL, tanto en Perú como en Japón, es crucial para el éxito de los contratos. Cualquier problema en la infraestructura puede afectar el cumplimiento de los contratos.
Relaciones Diplomáticas:
Estabilidad Política: La estabilidad política en Perú y Japón es importante para garantizar la continuidad de los contratos y la seguridad del suministro.

## Slide 38: CONTRATO ENTRE PERU Y SHELL
Contexto General
Shell en el Mercado del GNL:
Posición Global: Shell es uno de los mayores jugadores en el mercado global de GNL, con una extensa red de producción, transporte y comercialización de GNL.
Estrategia: Shell busca asegurar suministro a largo plazo para sus clientes en todo el mundo, diversificando su cartera de proveedores y garantizando la estabilidad en el suministro de gas natural.

## Slide 39
Planta de Licuefacción en Perú:
Ubicación: La planta de Pampa Melchorita, operada por la empresa Peru LNG, es la principal instalación de licuefacción en Perú.
Capacidad: La planta tiene una capacidad de aproximadamente 4.5 millones de toneladas de GNL por año.
Detalles del Contrato con Shell
Tipo de Contrato:
Contratos a Largo Plazo: Los contratos entre Perú y Shell suelen ser a largo plazo, con duraciones típicas que van de 15 a 20 años. Estos contratos permiten a Shell asegurar un suministro estable y continuo de GNL para sus operaciones y clientes.
Volumen de GNL:
Cantidad: Aunque los detalles específicos del volumen pueden variar, un contrato típico con Shell puede involucrar un suministro de alrededor de 0.5 a 1 millón de toneladas de GNL por año. Este volumen puede ajustarse según las condiciones del mercado y los acuerdos contractuales.

## Slide 40
Precios:
Indexación: Los precios del GNL en los contratos con Shell están generalmente indexados a los precios internacionales del petróleo. Esto significa que los precios de compra de GNL están vinculados a índices como el Brent Crude o el WTI.
Ajustes: Los precios pueden ser ajustables según las cláusulas contractuales, reflejando las variaciones en el mercado global del GNL y los precios de los combustibles fósiles.
Procedimiento de Entrega:
Frecuencia: El contrato especifica la frecuencia de las entregas de GNL, que puede ser mensual, trimestral o según otros intervalos acordados.
Transporte: El GNL es transportado desde la planta de Pampa Melchorita en Perú a través de buques metaneros especializados hasta los terminales de recepción de Shell en los destinos acordados.

## Slide 41
Responsabilidades de las Partes:
Perú: Asegura la producción, licuefacción y transporte del GNL hasta el punto de entrega acordado. La planta de Pampa Melchorita debe cumplir con los estándares internacionales para garantizar la calidad y seguridad del GNL.
Shell: Se encarga de la recepción, regasificación y distribución del GNL en los mercados internacionales. Shell también maneja la comercialización y venta del GNL a sus clientes.

## Slide 42
Impacto y Beneficios
Para Perú:
Ingresos Estables: Los contratos a largo plazo con Shell proporcionan ingresos estables y predecibles, lo que facilita la planificación financiera y el desarrollo de la infraestructura en Perú.
Desarrollo de Infraestructura: Las relaciones comerciales con Shell han impulsado el desarrollo de la planta de Pampa Melchorita y otras infraestructuras relacionadas con la producción y exportación de GNL.
Relaciones Internacionales: El contrato con Shell fortalece la posición de Perú en el mercado global de GNL y refuerza las relaciones comerciales con una de las principales compañías energéticas del mundo.

## Slide 43
Para Shell:
Seguridad en el Suministro: El contrato asegura a Shell un suministro constante de GNL, crucial para sus operaciones globales y para cumplir con los compromisos contractuales con sus clientes.
Diversificación de Fuentes: El contrato con Perú permite a Shell diversificar sus fuentes de GNL, reduciendo la dependencia de otros proveedores y regiones.
Acceso a Mercados: Shell puede utilizar el GNL obtenido de Perú para abastecer a diversos mercados internacionales, aumentando su flexibilidad y capacidad de respuesta a la demanda del mercado.

## Slide 44: Contrato de GNL entre Perú y CNOOC
Contexto General
1.1 CNOOC en el Mercado del GNL:
Posición Global: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) es una de las principales empresas de energía de China y uno de los mayores importadores de GNL del mundo. CNOOC juega un papel crucial en asegurar el suministro de gas natural para satisfacer la creciente demanda energética de China.
Estrategia: CNOOC busca diversificar sus fuentes de suministro de GNL para asegurar una oferta estable y confiable, especialmente en un mercado de alta demanda como el de China.

## Slide 45
Planta de Licuefacción en Perú:
Ubicación: La planta de Pampa Melchorita, operada por Peru LNG, es la principal instalación de licuefacción en Perú.
Capacidad: La planta tiene una capacidad de aproximadamente 4.5 millones de toneladas de GNL por año, lo que permite a Perú exportar grandes volúmenes de GNL a mercados internacionales, incluidos los contratos con CNOOC.

## Slide 46
Detalles del Contrato con CNOOC
2.1 Tipo de Contrato:
Contrato a Largo Plazo: El contrato entre Perú y CNOOC es un acuerdo a largo plazo, típicamente con una duración de 15 a 20 años. Este tipo de contrato proporciona estabilidad y previsibilidad tanto para el comprador como para el vendedor.
Renovaciones y Extensiones: Los contratos a largo plazo suelen incluir opciones para renovaciones o extensiones, dependiendo de las condiciones del mercado y el desempeño del contrato.

## Slide 47
Volumen de GNL:
Cantidad: El contrato con CNOOC generalmente involucra un suministro de aproximadamente 0.5 a 1 millón de toneladas de GNL por año. Esta cantidad puede ajustarse según los términos del contrato y las necesidades del mercado.
Flexibilidad: Puede incluir cláusulas de flexibilidad para ajustar los volúmenes de suministro en respuesta a cambios en la demanda o condiciones del mercado.

## Slide 48
Precios:
Indexación: Los precios del GNL en el contrato con CNOOC están típicamente indexados a los precios internacionales del petróleo, como el Brent o el WTI. Esta indexación refleja las fluctuaciones en los precios globales de los combustibles fósiles.
Ajustes Contractuales: El contrato puede permitir ajustes periódicos en los precios para reflejar las variaciones en el mercado global de GNL y los precios de referencia del petróleo.

## Slide 49
Procedimiento de Entrega:
Frecuencia: El contrato establece un calendario de entregas regulares, que puede ser mensual, trimestral o según otros intervalos acordados entre las partes.
Transporte: El GNL es transportado desde la planta de Pampa Melchorita en Perú a través de buques metaneros especializados hasta los terminales de recepción en China, operados por CNOOC.

## Slide 50
Responsabilidades de las Partes:
Perú: Se encarga de la producción, licuefacción y transporte del GNL hasta el punto de entrega acordado. La planta de Pampa Melchorita debe cumplir con estándares internacionales de calidad y seguridad.
CNOOC: Se encarga de la recepción, regasificación y distribución del GNL en China. CNOOC también maneja la comercialización y venta del GNL a clientes dentro del país.

## Slide 51
Impacto y Beneficios
3.1 Para Perú:
Ingresos Estables: El contrato con CNOOC proporciona ingresos estables y predecibles, lo que facilita la planificación financiera y el desarrollo de infraestructura en Perú.
Desarrollo de Infraestructura: El contrato impulsa el desarrollo de la planta de Pampa Melchorita y otras infraestructuras relacionadas con la producción y exportación de GNL.
Relaciones Internacionales: Refuerza la posición de Perú en el mercado global de GNL y fortalece las relaciones comerciales con China, uno de los principales importadores de GNL.

## Slide 52
Para CNOOC:
Seguridad en el Suministro: El contrato asegura a CNOOC un suministro constante y confiable de GNL, esencial para satisfacer la demanda energética en China.
Diversificación de Fuentes: Permite a CNOOC diversificar sus fuentes de suministro de GNL, reduciendo la dependencia de otros proveedores y regiones.
Acceso a Recursos: Asegura acceso a recursos de GNL en un mercado competitivo, fortaleciendo su posición en el sector energético global.

## Slide 53: Procesamiento de Gas Natural y Fraccionamiento de NGL
Procesamiento de Gas Natural
El procesamiento de gas natural es el conjunto de operaciones realizadas para purificar el gas y separar los distintos componentes, incluyendo los líquidos de gas natural (NGL). Estas operaciones son fundamentales para asegurar que el gas cumpla con los estándares requeridos para su transporte y comercialización.
Objetivos del Procesamiento:
Remoción de Impurezas: El gas natural extraído suele contener impurezas como agua, dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), y otros compuestos. Estas impurezas deben ser eliminadas para evitar problemas durante el transporte y uso del gas.
Separación de NGL: Se separan los líquidos de gas natural, como etano, propano, butano y otros, que tienen un valor comercial significativo y pueden ser utilizados como materia prima en la industria petroquímica o como combustibles.
Optimización del Gas: Se ajusta la composición del gas para cumplir con las especificaciones del mercado y asegurar la eficiencia en su uso.

## Slide 54
Etapas del Procesamiento:
Deshidratación: Eliminación de agua del gas natural para prevenir la formación de hidratos durante el transporte.
Desulfurización: Eliminación de compuestos de sulfuro de hidrógeno y otros compuestos sulfurados.
Descarbonización: Remoción de dióxido de carbono y otros gases ácidos.
Separación de NGL: Se utilizan unidades de separación, como el proceso de enfriamiento y absorción, para separar los NGL del gas natural.

## Slide 55
Fraccionamiento de NGL
El fraccionamiento de NGL es el proceso de separar los líquidos de gas natural en sus componentes individuales, como etano, propano, butano y otros, que tienen aplicaciones comerciales específicas.
2.1 Objetivos del Fraccionamiento:
Producción de Componentes Puros: Separar los NGL en fracciones puras para su venta y uso en distintos sectores industriales.
Maximización del Valor: Aumentar el valor económico de los NGL al producir productos con alta demanda en la industria petroquímica y en el mercado de combustibles.
2.2 Procesos de Fraccionamiento:
Destilación Fraccionada: Utiliza la diferencia en los puntos de ebullición de los NGL para separar los componentes en una serie de columnas de destilación.
Absorción: Utiliza líquidos absorbentes para capturar y separar los diferentes NGL.

## Slide 56: Procesamiento de Gas Natural y Fraccionamiento en Malvinas y Pisco
Separación de Gas NGL en Malvinas
1.1 Instalaciones en Malvinas:
Ubicación: La planta de procesamiento en Malvinas se encuentra en la región de Moquegua, Perú.
Función: La planta está diseñada para procesar gas natural y separar los NGL. Es parte del sistema de infraestructura para el manejo del gas natural producido en el sur de Perú.
1.2 Procesos en Malvinas:
Deshidratación y Desulfurización: Se realizan operaciones iniciales para eliminar agua y compuestos sulfurados del gas natural.
Separación de NGL: La planta utiliza procesos de enfriamiento y fraccionamiento para separar los líquidos del gas natural.
Entrega y Transporte: Los NGL separados son transportados a través de oleoductos o en forma líquida a instalaciones de almacenamiento y comercialización.

## Slide 57
Planta de Fraccionamiento de Pisco
Contexto y Ubicación
Ubicación:
Región: La planta está ubicada en la región de Ica, cerca de la ciudad de Pisco, en la costa sur de Perú.
Acceso: La ubicación estratégica de la planta permite un acceso conveniente tanto al gas natural producido en las regiones del sur de Perú como a las infraestructuras de transporte, como oleoductos y puertos.
Propietario y Operador:
Empresa Operadora: La planta es operada por Petroperú, la principal empresa estatal de petróleo de Perú.
Rol de Petroperú: Petroperú es responsable de la gestión y operación de varias instalaciones de procesamiento y transporte de hidrocarburos en Perú, incluyendo la Planta de Fraccionamiento de Pisco.

## Slide 58
Procesos y Operaciones
Procesamiento Inicial:
Deshidratación: El gas natural que llega a la planta se somete a un proceso de deshidratación para eliminar el agua. Esto previene la formación de hidratos durante el procesamiento y el transporte.
Desulfurización: Se eliminan compuestos de sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros compuestos sulfurados para cumplir con los estándares de calidad del gas y evitar la corrosión en el equipo.
Separación de NGL:
Unidad de Separación de NGL: La planta cuenta con equipos especializados para separar los líquidos de gas natural (NGL) del gas natural. Esto incluye procesos de enfriamiento y absorción para separar fracciones como etano, propano, butano y otros líquidos.
Destilación Fraccionada: Utiliza columnas de destilación para separar los NGL en sus componentes individuales. Cada componente tiene diferentes puntos de ebullición, lo que permite su separación efectiva.

## Slide 59
Fraccionamiento:
Fraccionamiento de Productos: Los NGL separados se fraccionan en productos puros, como etano, propano y butano, que tienen diversos usos comerciales e industriales.
Almacenamiento y Distribución: Los productos fraccionados se almacenan en tanques y se preparan para su distribución y venta a mercados locales e internacionales.
Capacidades y Tecnología
Capacidades de Procesamiento:
Volumen de Gas Procesado: La capacidad de procesamiento puede variar, pero la planta está diseñada para manejar grandes volúmenes de gas natural, asegurando un flujo constante de NGL.
Capacidad de Fraccionamiento: La capacidad de fraccionamiento permite la producción de cantidades significativas de NGL, lo que es crucial para satisfacer la demanda del mercado.

## Slide 60
Tecnología Utilizada:
Equipos de Alta Tecnología: La planta utiliza tecnología avanzada en deshidratación, desulfurización, separación y fraccionamiento para garantizar eficiencia y cumplir con los estándares ambientales y de seguridad.
Automatización: La planta puede estar equipada con sistemas automatizados para monitorear y controlar el proceso de manera eficiente, mejorando la seguridad y la operación general.

## Slide 61
Impacto y Beneficios
Para la Economía Local:
Generación de Empleo: La planta proporciona empleo a la comunidad local, contribuyendo al desarrollo económico de la región de Ica.
Inversión en Infraestructura: La planta impulsa el desarrollo de infraestructura en la región, incluyendo instalaciones de almacenamiento y transporte.
Para el Sector Energético:
Suministro de NGL: La planta asegura un suministro constante de NGL, que es crucial para la industria petroquímica y otros sectores que utilizan estos productos.
Optimización de Recursos: Permite una mejor utilización de los recursos de gas natural, separando los NGL y aumentando su valor económico.

## Slide 62
Para el Medio Ambiente:
Normativas Ambientales: La planta debe cumplir con regulaciones ambientales para minimizar el impacto en el entorno. Esto incluye la gestión adecuada de los residuos y la emisión controlada de contaminantes.
Consideraciones y Desafíos
Mantenimiento y Operación:
Mantenimiento Preventivo: Es esencial realizar mantenimiento preventivo regular para asegurar el funcionamiento continuo de la planta y evitar interrupciones en el procesamiento y fraccionamiento.
Capacitación del Personal: El personal debe estar bien capacitado en el manejo de la tecnología y los procesos para garantizar la seguridad y la eficiencia operativa.

## Slide 63
Seguridad y Regulaciones:
Cumplimiento Normativo: La planta debe cumplir con las normativas locales e internacionales de seguridad y medio ambiente para operar de manera segura y responsable.
Seguridad Operativa: Implementar medidas de seguridad rigurosas para manejar el gas natural y los NGL, que son productos inflamables y potencialmente peligrosos.

## Slide 64
La Planta de Fraccionamiento de Pisco es una instalación clave en la infraestructura energética de Perú, dedicada al procesamiento y fraccionamiento de gas natural y NGL. Su operación asegura un suministro constante de productos valiosos para la industria y el mercado. La planta utiliza tecnología avanzada para separar y fraccionar los NGL, contribuyendo al desarrollo económico de la región y al sector energético del país.

## Slide 65: Ingresos económicos
Los ingresos económicos de la Planta de Fraccionamiento de Pisco se derivan principalmente de la venta de líquidos de gas natural (NGL) procesados. Aunque los datos financieros específicos pueden variar de un año a otro y dependen de factores como los precios del mercado y la capacidad de producción.
Ingresos por Venta de NGL
Productos Vendidos:
Etano: Utilizado como materia prima en la industria petroquímica.
Propano: Usado como combustible y en la producción de plásticos.
Butano: Utilizado en aplicaciones de calefacción y como materia prima en la industria química.
Otros NGL: Incluye componentes menos comunes que también tienen aplicaciones industriales.

## Slide 66
Precios de Mercado:
Precios Internacionales: Los ingresos están influenciados por los precios internacionales de los NGL, que pueden fluctuar debido a la oferta y demanda global, precios del petróleo, y condiciones del mercado.
Contratos de Venta: Los precios pueden estar fijados por contratos a largo plazo o ser más variables según acuerdos spot o negociaciones de corto plazo.
Volúmenes Vendidos:
Capacidad de Producción: La capacidad de la planta de fraccionamiento determina el volumen de NGL que se puede producir y vender. La planta de Pisco tiene una capacidad significativa para procesar y fraccionar grandes volúmenes de gas natural.

## Slide 67: Normativa de Gas Natural
Ley de Hidrocarburos (Ley N.º 26221)
Contexto y Objetivo
Contexto:
Fecha de Promulgación: La Ley N.º 26221 fue promulgada el 1 de junio de 1993.
Revisión y Modificaciones: Desde su promulgación, la ley ha sido objeto de varias modificaciones y actualizaciones para adaptarse a los cambios en el mercado energético, necesidades de inversión y estándares ambientales.

## Slide 68
Objetivo:
Regulación del Sector: La ley establece el marco normativo para la exploración, explotación, transporte, refinación, y comercialización de hidrocarburos en Perú.
Fomento de Inversiones: Busca promover la inversión en el sector hidrocarburífero, asegurando un entorno legal y económico que atraiga inversiones privadas.
Protección del Interés Nacional: Garantiza que la explotación de recursos hidrocarburíferos se realice en beneficio del país y en concordancia con los intereses nacionales

## Slide 69
Estructura y Contenidos Principales
2.1 Título I: Disposiciones Generales
Artículos Iniciales: Define el alcance y objetivos de la ley, estableciendo principios generales para la regulación de hidrocarburos.
Definiciones: Proporciona definiciones clave sobre los términos utilizados en la ley, como “hidrocarburos”, “exploración”, “explotación”, etc.
2.2 Título II: De la Exploración y Explotación
Concesiones: Establece el régimen de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. El Estado otorga concesiones a empresas privadas mediante contratos que definen los derechos y obligaciones de las partes.
Contratos: Los contratos de concesión definen los términos de la explotación, incluyendo duración, condiciones técnicas y económicas, y obligaciones ambientales.
Subsidios y Derechos: Determina los derechos de los concesionarios y las obligaciones en cuanto a subsidios y pagos al Estado.
2.3 Título III: Del Transporte y Almacenamiento
Transporte de Hidrocarburos: Regula el transporte de hidrocarburos desde los puntos de extracción hasta los centros de refinación y mercados. Incluye el régimen para la construcción y operación de oleoductos y gasoductos.
Almacenamiento: Establece normas para el almacenamiento de hidrocarburos, asegurando que se cumplan los estándares de seguridad y eficiencia.

## Slide 70
2.4 Título IV: De la Refinación y Comercialización
Refinación: Regula la actividad de refinación de petróleo y gas natural, estableciendo estándares técnicos y de calidad para los productos refinados.
Comercialización: Define el marco para la comercialización de productos refinados y gas natural, promoviendo la competencia y protegiendo los derechos de los consumidores.
2.5 Título V: Del Régimen Tributario
Impuestos y Regalías: Establece el régimen tributario aplicable a las actividades de hidrocarburos, incluyendo impuestos y regalías que las empresas deben pagar al Estado.
Distribución de Ingresos: Define cómo se distribuyen los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos entre el Estado y las regiones productoras.
2.6 Título VI: De la Regulación y Supervisión
Regulación: Establece la autoridad competente para la regulación y supervisión del sector hidrocarburífero, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y otras entidades reguladoras.
Fiscalización: Define los mecanismos de fiscalización para asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares establecidos por la ley.
2.7 Título VII: Disposiciones Complementarias y Finales
Modificaciones y Reformas: Incluye disposiciones para la modificación y reforma de la ley, así como la resolución de conflictos relacionados con su aplicación.
Transición y Vigencia: Define el período de transición y la vigencia de las disposiciones establecidas por la ley.

## Slide 71
La Ley N.º 26221, conocida como la Ley de Hidrocarburos, proporciona el marco legal integral para la regulación del sector de hidrocarburos en Perú. Establece las bases para la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos, incluyendo gas natural y petróleo. La ley busca promover inversiones, asegurar la explotación eficiente de recursos y proteger el interés nacional, mientras se establece un régimen tributario y se garantizan estándares ambientales y de seguridad.

## Slide 72: Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (Decreto Supremo N.º 042-94-EM)
Contexto y Objetivo
Contexto:
Fecha de Promulgación: El Decreto Supremo N.º 042-94-EM fue promulgado el 5 de marzo de 1994.
Propósito: El reglamento desarrolla y especifica los aspectos operativos de la Ley N.º 26221, proporcionando directrices claras para la implementación de la ley en la práctica.
Objetivo:
Desarrollo Normativo: Establecer reglas detalladas para la exploración, explotación, transporte, refinación, y comercialización de hidrocarburos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
Clarificación y Procedimientos: Proporcionar procedimientos operativos y técnicos, asegurando la correcta aplicación de la ley y promoviendo la inversión en el sector energético.

## Slide 73
Estructura y Contenidos Principales
Título I: Disposiciones Generales
Ámbito de Aplicación: Define el alcance del reglamento y su aplicación a todas las actividades relacionadas con hidrocarburos, incluyendo petróleo y gas natural.
Definiciones: Incluye definiciones importantes para la interpretación y aplicación del reglamento, aclarando términos técnicos y operativos.
Título II: De la Exploración y Explotación
Concesiones de Exploración y Explotación:
  Procedimiento de Otorgamiento: Detalla el proceso para la solicitud y concesión de derechos de exploración y explotación, incluyendo la presentación de propuestas y la evaluación técnica y financiera.
  Contratos: Especifica los requisitos y condiciones que deben cumplir los contratos de concesión, incluyendo términos, duración, y obligaciones de las partes.
  Garantías y Compromisos: Establece las garantías financieras y los compromisos de inversión que los concesionarios deben presentar.

## Slide 74
Título III: Del Transporte y Almacenamiento
Transporte de Hidrocarburos:
  Permisos y Autorizaciones: Define los permisos necesarios para la construcción y operación de oleoductos y gasoductos.
  Regulación de Operaciones: Establece los estándares y procedimientos para el transporte de hidrocarburos, asegurando la seguridad y eficiencia.
Almacenamiento:Normas de Seguridad: Proporciona directrices para el almacenamiento seguro de hidrocarburos, incluyendo la construcción y mantenimiento de instalaciones de almacenamiento.

## Slide 75
Título IV: De la Refinación y Comercialización
Refinación:
  Regulación de Plantas de Refinación: Establece los requisitos técnicos y operativos para la construcción y operación de plantas de refinación de petróleo.
  Normas de Calidad: Define los estándares de calidad para los productos refinados y los procedimientos de control.
Comercialización:
  Regulación de Actividades Comerciales: Establece las normas para la comercialización de hidrocarburos y productos refinados, promoviendo la competencia y protegiendo los derechos de los consumidores.
  Registros y Licencias: Define los requisitos para el registro y la obtención de licencias de comercialización.

## Slide 76
Título V: Del Régimen Tributario y Financiero
Impuestos y Regalías:
  Régimen Tributario: Especifica el régimen tributario aplicable a las actividades de hidrocarburos, incluyendo impuestos y regalías que deben pagar las empresas.
  Distribución de Ingresos: Detalla cómo se distribuyen los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos entre el Estado y las regiones productoras.
Título VI: De la Regulación y Fiscalización
Entidades Reguladoras:
  Autoridades Competentes: Define las autoridades responsables de la regulación y supervisión del sector de hidrocarburos, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y otras entidades.
  Funciones y Poderes: Establece los poderes y responsabilidades de las autoridades reguladoras para garantizar el cumplimiento de la normativa.
  Inspección y Control:
  Procedimientos de Inspección: Define los procedimientos para la inspección de instalaciones y actividades, así como las sanciones por incumplimientos.

## Slide 77
Título VII: Disposiciones Complementarias y Finales
Modificaciones y Reformas: Establece el proceso para la modificación y actualización del reglamento.
Transición y Vigencia: Define el período de transición y la entrada en vigor de las disposiciones del reglamento.
Aspectos Clave
Concesiones y Contratos:
Proceso de Evaluación: Incluye un proceso riguroso para evaluar las propuestas de concesión, asegurando que solo se otorguen a empresas con la capacidad técnica y financiera adecuada.
Requisitos Financieros: Los concesionarios deben presentar garantías financieras y compromisos de inversión para asegurar la ejecución efectiva de los proyectos.
3.2 Seguridad y Normas Ambientales:
Estándares Ambientales: El reglamento requiere que los proyectos cumplan con estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación para proteger el medio ambiente.
Seguridad Operativa: Establece normas estrictas para garantizar la seguridad en la operación de instalaciones de hidrocarburos.

## Slide 78
Regulación y Fiscalización:
Fiscalización Activa: Las autoridades reguladoras tienen amplios poderes para fiscalizar y controlar las actividades del sector, asegurando el cumplimiento de las normativas.
Sanciones y Penalidades: Se prevén sanciones para las empresas que incumplen las normas, incluyendo multas y la revocación de concesiones.
Implementación y Actualizaciones
Reglamentos Específicos:
Reglamentos Adicionales: El reglamento puede ser complementado por normativas específicas que aborden aspectos técnicos y operativos detallados.
Actualizaciones Regulares: Se realizan actualizaciones y modificaciones para adaptar el reglamento a las nuevas condiciones del mercado y a las necesidades del sector.

## Slide 79
Documentación Oficial:
Publicaciones: El reglamento y sus modificaciones se publican en el Diario Oficial El Peruano y en sitios web oficiales del gobierno, asegurando el acceso público a la información.
El Decreto Supremo N.º 042-94-EM, conocido como el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, establece las normas y procedimientos específicos para la implementación de la Ley N.º 26221 en Perú. Cubre aspectos clave como la exploración, explotación, transporte, refinación, y comercialización de hidrocarburos, así como la regulación tributaria y la fiscalización. Este reglamento asegura que las actividades en el sector de hidrocarburos se realicen de manera eficiente, segura y conforme a los estándares ambientales y legales.